硫酸危险化学品安全周知卡

# Text boxes

危险性类别

腐　蚀

危险性理化数据

熔点（℃）：10.5

沸点（℃）：330

相对密度（水＝1）：1.83

饱和蒸气压（kPa）：0.13（145.8℃）

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

危险特性

遇水爆溅；遇H发泡剂会引起燃烧；遇易燃物；有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；遇有强腐蚀性；有毒或其蒸气有毒；有吸湿性；有强氧化性 。

浓度

MAC（mg/m3）:2

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

危险性标志

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

硫酸

Sulfuric acid

H2SO4

CAS号：7664-93-9

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟上；就医 。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医 。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清 。就医 。

接触后表现

对皮肤 、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用 。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔 、全眼炎以至失明 。

慢性影响：牙齿酸蚀症 、慢性支气管炎 、肺气肿和肺硬化 。

身体防护措施