二氯乙烷危险化学品安全周知卡

# Text boxes

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

浓度

MAC（mg/m3）:25

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

危险特性

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

危险性理化数据

熔点（℃）：-96.7℃

沸点（℃）：83.5℃

相对密度（水＝1）：1.17

闪点（kPa）：-10℃

接触后表现

对皮肤 、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、胸闷等症状；重症可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

身体防护措施

危险性标志

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

二氯乙烷

1,1-dichloroethane

CH2Cl2

CAS号：75-34-3

危险性类别

易　燃

有　毒