氯气危险化学品安全周知卡

# Text boxes

当地应急救援单位名称

消防中心

医院

当地应急救援单位电话

消防中心：119

医院：120

浓度

MAC（mg/m3）:1

泄漏处理及防火防爆措施

处理泄漏物必须穿戴防毒面具和手套。发现漏气应立即关闭漏气阀门，如无法修复，应将漏气钢瓶搬出仓库，在空旷地方浸入石灰乳中以防止中毒事故。对残余废气用氯气捕消器捕灭。

现场急救措施

吸入气体者立即脱离现场至空气新鲜处,保持安静及保暖。眼或皮肤接触液氯时立即用清水彻底冲洗。

危险特性

本品不会燃烧, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。

危险性理化数据

熔点（℃）：-101℃

沸点（℃）：-34℃

相对密度（水＝1）：1.17

相对蒸气密度（空气=1）:2.48

接触后表现

吸入后与粘膜和呼吸道的水作用形成氯化氢和新生态氧。新生态氧对组织具有强烈的氧化作用,并可形成具细胞原浆毒作用的臭氧。氯浓度过高或接触时间较久,常可致深部呼吸道病变,使细支气管及肺泡受损,发生细支气管炎、肺炎及中毒性肺水肿。由于刺激作用使局部平滑肌痉挛而加剧通气障碍,加重缺氧状态; 高浓度氯吸入后,还可刺激迷走神经引起反射性的心跳停止。

身体防护措施

危险性标志

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

氯气

Chlorine

Cl2

CAS号：7782-50-5

危险性类别

有　毒