硫化氢中毒应急处置卡

| 应急项目 | 硫化氢中毒 |
| --- | --- |
| 应急联系方式 |
| 内部 | 项目负责人 | 管理人员 | 安全监督 |
|  | 陈 建：13961037649 杨柏松：15206147311 | 朱 睿：15150504159 潘万清：13579032982 | 朱 睿：15150504159 李若军：18799819918(车辆) |
| 外部 | 火警电话 | 急救电话 | 报警电话 |
|  | 塔河油田火警电话 0996-4688119 雅克拉消防队 0997―7989110 | 西北石油局急救中心 0996-4688499 轮台县人民医院 0996-4695820 库车县人民医院 0997-7134600 | 西北石油局治安一队、二队 0996-4688013 0996-4687643 塔里木乡派出所 轮南镇派出所 0997-7983110 0996-4955514 雅克拉塔北派出所 0997-7980173 |
| 应急处置 职责 | 1、保证人员生命安全并撤离至安全地带，汇报给现场负责人或相关应急部门；2、封锁、保护现场，设置警示带等警示装置，严禁人员、车辆进入； |
| 应急处置措施 | 1、一旦硫化氢探测仪发出警报信号时，停止施工切断电源，严密监控及检测，硫化氢气体持续上升，立即撤离。同时按事故处理网络程序迅速报告到最高领导，并立即报应急中心0997-4688499或就近医院请求支援。要求：语言准确的报告：事故地点（方位）、人员受伤情况、采取的措施、报警人电话及姓名。应急领导小组组长应迅速启动应急方案，通讯联络组应根据情况迅速准确的通知和调度有关行动组和有关人员参加救援工作。 2、若发生人员中毒，抢救人员（抢救人必须是两人以上且都戴好空气呼吸器）立即将其抬至上风方向空气流通处施行心肺复苏及胸外挤压法现场急救，同时联系送医院； 3、施工人员全部撤离到上风口集合地点，设置警戒区域及警戒人员。 |