北京*****

招标文件

招标项目：北京*******建筑外墙维修工程

北京**********有限公司

2011年1月

第一部分投标须知

北京赛特奥莱建筑外墙维修工程以邀请招标方式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、招标项目：

1．赛特奥莱建筑外墙维修工程

二、供应商资质条件：

1．在中国境内注册的法人；

2．建筑装饰工程专业承包壹级及以上；

3．拟任项目负责人要求具备一级建造师资格，；

4．技术负责人具有中级及以上技术职称；在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

6．在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

（备注：以上证明文件需要加盖公章，项目要出具业主证明人、联系方式等。）

三、开工完工时间、付款方式：

1．计划开工完工时间：2011年 3月10日至 4月 25日前，该工程在 2011年 4月 30日必须交付使用。

2．付款方式：合同签订后支付合同总金额的 40%，施工进度达到50%并中期验收后，支付进度款合同总金额的30%，施工完毕并验收合格付合同总金额的 25%，其余 5％质保期两年到期后付清。

四、投标注意事项：

1．施工地点：中国北京朝阳区香江北路 28号赛特奥莱

2．招标文件发出日期：2011年 2月11 日 16:00（北京时间）；

3．投标截止日期：2011年 2月21日 12:00（北京时间）；

4．开标时间：2011年 2月 21日 14:00（北京时间）；

5．开标地点：北京；

6．联系人：

7．联系电话：             ，E-mail：

8．投标有效期：从投标截止日起算 30天；

9．现场踏勘及答疑日期：2011年2月11日至15日

10．投标单位如对招标文件有疑问，可于招标文件收到之日起至标截止之前以信函或电话方式通知招标单位，由招标单位负责解释。

五、投标书的编制：

1．投标单位编制投标书应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件复印件，否则投标无效；

2．投标单位必须按照招标书要求对招标工程进行投标，并附必要的文字、图纸说明；

3．投标单位对所投设备只能提出一个不变价格，招标单位不接受任何选择价；

4．投标书应字迹清楚、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表印章；

5．投标书壹式贰份，壹正壹副；

六、投标书的递交：

1．投标单位应把投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。投标书信袋上应写明：

（1）招标工程名称；

（2）投标单位名称。

2．投标单位必须于 2011年 2月 21日 12:00（北京时间）前，将投标书送到      ，逾期投标不予受理；

3．有下列情况之一的，其投标书无效（即废标）：

（1）投标书未按规定密封的；

（2）投标书未盖单位公章和无法定代表人印章的；

（3）投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

（4）投标书逾期送达的；

七、开标与评标：

1．招标单位于 2011年 2月 21日 14:00（北京时间）在北京开标；

2．为利于评标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答，解答时不得对投标书中实质性内容和报价加以修改；

3．本次评标采用综合评定法，评标原则根据下列条件择优选择中标单位：

3.1 投标书完整无缺符合招标文件的规定、要求和格式，并能满足招标文件技术要求、工期要求；

3.2投标单位的业绩、信誉，权重0.10。内容包括：资质等级、工程业绩（以往有合作项目可说明）；

3.3 施工组织设计、深化设计的合理及完整程度，施工方案符合现场实际情况，切实可行，施工期间对赛特奥莱经营影响最小。此部分占权重0.25；

3.4施工管理能力，权重0.25。内容包括：主要施工机具及劳动力安排计划、安全措施、质量管理、进度控制、现场管理等；

3.5 投标报价，权重0.4。标书所呈报的工程量明确、单价合理、无缺项；

3.6 认为其能认真地履行合同义务；

4．投标文件中不应附带提出对物料及施工垃圾存放场地条件的要求；

5．投标文件中不应附带提出对人员现场办公及居留条件的要求。

6．投标文件中不应附带提出对临时拆卸的装饰物的存放场地要求。

八、中标通知：

1．招标单位将评标报告领导审批后，于投标有效期前向中标单位发中标通知书；

向未中标单位发未中标通知书，但不作任何解释。

2．中标通知书将是合同的一个组成部分。

九、签订合同：

1．中标通知书发出日期：2011年3月4日

2．中标单位收到中标通知后，按通知书规定的时间签订合同。

第二部分 工程概况、技术要求

一、工程概况：

1．本项目为建筑外墙维修工程

2．工程内容及范围：

2.1范围包括：1号楼、2号楼、3号楼、5号楼一层及二层；6A号楼一层及二层；6B号楼一层及二层；7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼

2.2拆除现有建筑外墙真石漆装饰面、保温层，修补墙体基层抹灰，重新安装外保温系统；

2.3外墙装饰面维修/喷漆：按喷真石漆和刷涂料两种方案进行维修；

2.4雨水槽及落水管全部更新；

2.5外墙面、柱面所安装灯具、摄像头、灯箱及预埋件和装饰物的拆装；

2.6原有柱面维修及涂刷，局部拆除重装、水泥装饰挂板部位翻新，外墙假窗翻新；

2.7建筑外走廊原有真石漆墙面涂刷翻新，局部墙体保温材料拆除重装；

2.8檐口、阴阳角、局部防水处理。

2.9 6A号楼、6B号楼一层及二层部分楼梯墙拆改。

二、图纸及物料样板：

1．本工程预算工程量以现场实际测量为准，以附件图纸作为参考依据，工程量由投标人以方案为依据，根据《房屋修缮工程工程量清单计价规范》（DB11/T638—2009）报价规定和清单科目自行计算，再由发标人审核。

2．投标人应随投标文件附带的内容：

2.1外墙体保温材料样板及保温、防火性能证明资料；

2.2外墙面涂装材质和效果的物料样板；

2.3外墙面竣工效果图。

三、工程建设标准：

1．依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须执行中华人民共和国建设部发布的 2002年版《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。

1.1 施工质量主要适用规范有：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

（2）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

（3）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2008）

（4）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）

（5）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）

1.2 施工安全主要适用规范有：

（1）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

（2）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

2．根据工程设计及发包人的要求，本合同工程有关材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足工程量清单中项目特征及内容的要求。

3．设计及施工要求：

3.1墙面材料保温及防火性能必须优于原有建筑材料，不得使用淘汰或淘汰过渡产品，墙体材料保温性能应满足国家标准，防火性能须达到B1级；

3.2外墙涂装成品的颜色必须与招标人提供的色卡相一致；

3.3外墙涂装成品的质感必须与封样的物料样板相同；

3.4外墙涂装成品的效果必须与效果图相一致；

3.5外墙面、柱面所安装灯具、灯箱及预埋件和装饰物采取原拆原装方式，交工时应保持性能良好并负责保修；

3.6按招标人要求的标准制作施工围挡。

第三部分投标文件商务标书格式

【商务标书封面格式】

XX工程施工招标

投标文件

项目名称：XXXX

招标文件内容：投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： (盖章)

日期：年月日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定

代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程

的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标

文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）性别：年龄：_______

身份证号码：职务：____ ___

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

三、投标函

致：（招标人名称）

1、根据你方招标工程招标编号为项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）(大写) 元（RMB￥元）的投标报价并按上述图纸、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方承诺按建设部 2000年 80号令规定保修。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第一部分第四条规定的投标有

效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同

文件的组成部分。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：电话：

（签字或盖章）

传真：

日期：_____年____月____

北京赛特奥莱

2011年 1月