特种车生产方案

首先，市场调研考察，编写并提交项目建议书，领导审核通过后，参照成熟厂家产品进行技术调研、考察。然后编写并提交产品设计方案评审报告并做基础三维建模，由设计人员、工艺人员、标准化、技术管理人员及总工参加评审，评审通过后进行产品设计说明书的编制，然后由设计人员、工艺人员、标准化、技术管理人员及总工参加评审对产品设计说明书进行评审参，工程设计完成后由设计人员、工艺人员、标准化人员及总工对各布套进行逐一评审，评审通过后设计人员下发图纸，通知编制与图纸配套的明细表，分为总明细表、图样目录、借用件目录、外购件目录、标准件目录。图纸由设计者本人进行第一次签字校对审查，项目负责人进行第二次签字校对审查，标准化工程师进行标准化审查签字，工艺人员进行工艺性签字审查，最后由分管该项目的副总工程师进行审核签字；明细表设计者本人进行第一次签字校对审查，项目负责人进行第二次签字审核，标准化工程师进行标准化审查签字，最后存档。（以上任何一环节必须逐一进行，如有问题，则不会签字，直至满足要求后签字，方可继续）

图纸存档后由技术管理部进行晒蓝下发，共两份，一份由工艺部专员配合明细表进行工艺Bom的制作，（作用：对设计图纸与明细表的一致性进行再次验证；为生产投料提供数据支持；为采购提供数据支持）另一份由生产管理部安排组织生产。

产品工艺工作程序图

关键过程控制流程

| 关键过程的确定 |
| --- |
| 主管产品工艺师 |
| 1、根据技术的关键件、重要件特性分析 表，确定关键过程； 2、将加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程确定为关键过程。 | 关键过程明细表 |

| 编制工艺文件 |
| --- |
| 主管产品工艺师 |
| 严格按照工艺规程的相关要求进行编制，并提出加工所需的设备及量、检具，标出检验关键重要点，并对工艺文件进行标识。 | 关键件、重要件工艺规程 |

| 工艺评审 |
| --- |
| 工艺项目负责人 |
| 评审内容 1、关键过程、重要过程确定的正确性、完整性。 2、关键过程、重要过程工艺文件是否有标识，检验点设置是否准确，检测方法是否合理可行。 3、所需工装设计的合理性及可靠性。 4、关键过程技术攻关措施。 | 工艺评审报告 |

| 工艺文件存档 |
| --- |
| 工艺文件编制者 |
| 将工艺文件交技术管理部存档下发。 | 工艺文件 |

| 工艺验证 |
| --- |
| 主管产品工艺师 |
| 评审内容 1、工艺装备、设备的鉴定和完好状态，关键岗位人员培训； 2、外协件、关键件、重要件的工艺路线和工艺要求是否合理，可行； 3、所选用的设备和工艺装备是否能满足工艺要求； 4、验证手段是否满足要求； 5、装配路线和装配方法能否保证精度； 6、劳动安全和污染情况。 | 工艺验证书 |

| 相关工艺文件修正和审批 |
| --- |
| 工艺项目负责人 |
| 根据工艺验证结果，修订相关工艺文件并审批。 | 相关工艺文件 |

| 工艺文件存档 |
| --- |
| 工艺文件编制者 |
| 将工艺文件交技术管理部存档下发。 | 工艺文件 |

| 关键过程和重要过程控制 |
| --- |
| 生产单位 |
| 生产单位负责关键过程和重要过程的控制，进行定人、定岗、定设备的三定工作经人力资源部确认后执行，并将三定表传递给工艺部、质量管理部和生产单位。 关键场所应进行标识。 | 三定表 |

制作工艺流程

装配工艺流程

# Text boxes

喷图案及贴标牌

将装配和调试阶段漆面损坏的位置补漆；

根据用户要求喷绘图案；

根据设计要求粘贴警示标牌和操作标牌。

二次装配

将调试过程中发现的问题进行更改后，再次进行调试验证。

如：改变传感器位置，更换液压马达支架等问题。

调试验证

根据设计要求对机械、电气和液压系统进行功能性及可靠性的调试。

（注：开机前一定认真检查所有注意事项，如发动机机油，液压油，与发动机连接的液压泵旋向，散热器风扇方向等。

装配收尾及检查

连接罩壳上示廓灯的电气连接，限位传感器的安装等之前无法完成的装配；

检查门开关的顺畅性，螺栓是否图防锈蜡等问题。

罩壳安装

将罩壳把接在副梁上，安装前需要检查罩壳是否与其他上装装置干涉，维修和维护方便性等问题，确认没问题后完成安装。

管线布置及安装

根据电气、液压设计图纸连接各电气元件和液压元件。

（注意：管线在热源及尖锐处的防护）

安装上装装置

根据设计要求在副梁上安装上装装置

如：液箱、上装发动机、液压泵、液压

油箱、锅炉等装置。

副梁安装

在底盘车架上通过螺栓把接、U型螺栓和斜拉扳焊接三种连接方式安装副梁，安装前检查是否与底盘有干涉，维修和维护方便性等问题，确认没有问题后完成安装。

底盘改装

根据需要在底盘厂家允许范围内进行改装

如：增加分动箱，重新连接传动轴；

更换柴油箱大小；增加钢板弹簧；

更换底盘排气消音器等件的位置；

根据需要更改底盘大梁长度等。

装配

总成

半成品

喷漆

前处理

制作焊接及其它加工

（XX为关键控制点）

外购件、标准件

型材下料、加工、成型

板材下料、折弯、成型

原材料

结束

采购部负责对供方重要关键过程进行控制，要求在供方评审时，进行验证并记录。

Y

结果

N

会签

Y

N

1、生产工厂控制工艺文件的实施；

2、质量部负责检验；

3、工艺部定时的对工艺文件执行进行监督；

4、现场服务。

会签

N

由工艺组织车间、质检、技术进行联合评审。

Y

审批

N

开始

关键过程是对形成产品质量起确定性作用的过程

批量生产中现场工艺管理

进行工艺整顿

工艺总成

小批试制中工艺、工装验证服务

绘图机出图

复制发放存档

CAD（绘图）

复核CAD图

CAD（绘图）

编制工艺定额

设计专用工装

（专用设备）

设计工艺规程

各种有关明细表

专用工装设计任务书

工艺关键件明细表

设计工艺路线

（工艺流程）

或者车间分工明细表

工艺试验

（如焊接工艺评定试验）

提出关键主设备和工程购置计划或设计任务

设计工艺方案

提出关键试验项目

有关工艺人员提供资料

进行产品结构工艺性审查

参加新产品设计方案或者老产品改进方案和讨论

参加新产品开发(或者改进产品）设计研究