配电房安装工程

招

标

文

件

招标编号：

招 标 人：

日    期：

目  录

第一章   投标须知

第二章   合同主要条款

第三章   技术规范

第四章   投标格式（部分）

第一章 投标须知

一、前附表

| 工程名称 | **国际商业中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 |  |
| 资金来源 | 自筹 |
| 招标方式 | 邀请招标 |
| 报价方式 | 按图报价，总价一次性包干 |
| 招标范围 | 见“二、总则中的招标范围描述的内容” |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 开户银行及帐号 | 开户名称：**置业有限公司 开户银行： 银行帐号： |
| 现场考察的组织 | 投标人自行考察 |
| 招标人澄清、修改招标文件的截止日期 | 至投标截止日2天前发出 | 以书面形式发至各投标人 |
| 投标文件截止日期 |  |
| 投标文件的递交地址 |  |
| 开标日期 |  |
| 开标地点 |  |
| 投标有效期 | 投标截止日期后60日内有效 |
| 答疑截止时间 |  |
| 投标文件份数 | 一套正本，二套副本 设计补充说明 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

二、总则

（一）、项目概况

1.项目名称：**国际商业中心

2.项目地址：

3.工程概况：总用地面积8295㎡，总建筑面积62566㎡，其中地上建筑面积41475㎡，地下建筑面积21091㎡；配电房安装工程(高压为双路双供，用电容量：5200KVA)

4.资金来源：自筹资金

5.招标范围：按照设计图纸要求进行配电房安装等相关工作（含高压进线电缆不含低压出线电缆）。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工作内容包括但不限于：高压进线设计、电气工程施工，材料及设备的供应（甲供材除外）、安装、试验、调试、入网检测，入网通电申请及许可，工程保修服务，与电力及其他相关部门协调、申请、审批等工作。

6.主要设备清单及品牌要求

6、主要设备清单及要求（附清单表）

| 名 称 | 品牌厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高压柜 | ABB、GE、施耐德 |  |
| 低压柜厂家 | 浙宝电气（杭州）有限公司、杭州杭开电气有限公司、杭州欣美成套电器制造有限公司、圣力控股集团有限公司 |  |
| 电容柜内电容采用 | 诺基亚、科布伦茨、督凯提 |  |
| 变压器 | 钱江变压器厂、天津特变、宁波甬嘉变压器有限公司、 杭甬变压器 |  |
| 低压原器件 | ABB、施耐德、罗格郎 | 断路器不能用简装版，需符合图纸参数 |
| 母线、桥架 | 远大、杭开、天源华威 |  |
| 电能表 | 维博、超龙、斯菲尔、易艾斯德 |  |
| 高压终端头 | 3M |  |
| 高压进线 | 符合电力局要求 | 电力局入网产品 |

7、未注明的品牌详见设计图纸（未得业主同意不允许更换品牌）

8、进线高压电缆因外线开关站距离未明确，投标人需明确外线施工及材料单价：（注：投标方电缆、电缆沟、过路钢管等）等用电答复单明确，工程施工完毕通电后工程量按实结算。

9、经电力部门对配电房基础图及电气施工图进行审核，如需调整，投标方负责按电力部门的要求实施调整，建设方不给予增加任何费用。

10、工程质量要求：工程质量、验收以通过杭州市供电部门验收合格并完成正常送电为准。

11、完工时间要求：根据日信国际商业中心整体竣工时间的约定，投标人必需在2014年9月30日之前完成配电房安装项目的竣工通电。

12、施工现场涉及到与各施工单位之间的配合、及由此产生的费用由投标单位自行协调解决

（二）、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

（三）、投标单位资质要求

本次招标采用资格预审的办法。在整个招标过程中，若发现投标人资格条件与其资格预审申请文件发生实质性改变，招标人可随时取消其投标或中标资格。

参加投标的施工单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人，持有建设行政管理部门颁发的承装（修、试）电力设备许可证四级以及以上，机电设备安装专业承包或送变电工程专业承包三级及以上资质的企业，投标人委派的项目负责人要求是具有国家注册二级建造师及以上执业资格的人员，项目负责人备案后无特殊原因不允许更换且不允许兼职。如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

三、 招标文件

（一）、招标文件的组成

1、招标文件包括下列内容

第一章、投标须知

第二章、合同主要条款

第三章、技术规范

第四章、投标文件格式

1、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标人承担。

2、投标人应该认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐；否则，责任由投标人承担。

3、投标人须按招标文件的要求投标。招标文件不能作未经授权的改动。若有改动，或含有与招标文件不符的要求，其投标可能不获接纳。如果有任何其它建议，可在投标时另外列明该等建议对工期及标价的影响。

4、凡是获得本招标文件的投标人，均应当对招标文件保密。

5、所有发出的图纸和资料须在交回投标文件时一同交回。

（二）、招标文件的解释和答疑

1、投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止日前3 日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在收到问题后3日内提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以有编号的修改书方式发出。投标人在收到修改书后，应立即以传真等书面形式向投标人确认收悉。

3、投标人对招标文件自行做出的解释、推论和应用，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。

（三）、招标文件的修改

1、在投标截止3日内，招标人都可能会以有编号的修改书方式修改招标文件。修改书作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。投标人每次收到修改书后，应以书面形式向招标人确认收悉。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改书内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改书中写明。

3、当招标文件、修改书内容相互矛盾时，以最后发出的修改书为准。

四、投标文件的编制

(一)、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）、投标文件的组成

投标人的投标文件分经济标和技术标，技术标、经济标分开密封。

1、经济标部分包含以下内容：

投标书；

[1]、投标报价表；

[2]、授权委托书；

[3]、资格证明材料：企业法人身份证明、营业执照及企业资质证书复印件加盖公章等；

⑷、工程造价预算书；

2、技术标部分包含以下内容：

[1]、 施工组织设计：包括施工方案、施工技术措施、质量、安全保证措施、文明施工措施、施工进度计划及工期保证措施；

⑵、 项目主要负责人简历；

⑶、 近三年完成类似工程一览表；

⑷、 目前正在施工类似工程一览表；

⑸、 与供电公司协调完成验收及送电的方案。

（三）、投标有效期

1、投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效期。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

（四）、投标保证金

1、投标人应在领招标文件时五个工作日内，按有关规定提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

2、投标保证金：本次投标保证金贰万元整。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将于招标人与中标人签订合同后5日内予以退还（不计利息）。

5、中标人的投标保证金，在中标人与发包人确定工程总价按规定签订合同后退还中标人（不计息）。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

（1）中标人未能在规定期限内签订合同协议；

（2）投标人在投标截止至投标有效期满之前撤回其投标文件及中标人放弃中标的。

（五）、投标文件的制作要求

1、投标人应按本须知规定的份数提交投标文件。

2、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3、投标文件封面、投标函均应按招标人所提供的表格填写并加盖投标人印章,经法定代表人或其委托代理人签字、盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件无效。

五、投标报价原则

（一）、投标报价

1、投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金等政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

2、投标报价方式：本工程采用总价包干方式，包括项目成本直接和间接的费用、措施项目费用、其他项目费用、机械进退场费、规费、利润、税金。投标人需按招标人提供的图纸及现行浙江省建筑、安装工程计价表（2010年）编制工程预算，招标人将依据各投标人的工程预算进行评标，本工程按招标人与投标人最终确定的工程总价一次包干，除招标人批准的设计范围、内容变更外，在任何情况下一律不再调整。

3、投标人的投标报价，应是完成本须知所列条款和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算总价的依据。

4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的图纸编制预算。且只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5、凡本招标文件要求以及投标人认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若投标时未报或未在标书中予以说明，招标人将认为这些费用投标人已计取，并包含在投标报价中。

6、除非合同中另有规定，投标人编制的工程预算，以及投标报价表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、保险费和投标人必须的其它费用及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

7、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人负责。

（二）、工程预算编制办法

1、投标人计算用图纸为招标人提供的图纸及设计变更等

2、投标人计算工程量依据现行浙江省建筑、安装工程计价表（2010年）计算规则计算工程量：

3、投标人依据图纸和现行《建设工程工程量清单计价规范》编制预算；

4、投标人提供的所有材料、设备均应符合浙江省及杭州市电力部门的规范验收要求；

5、本工程投标报价采用的币种为  人民币   。

六、投标文件的提交

（一）、投标文件的装订、密封和标记

1、投标文件的装订要求为：经济标及技术标两部分分别装订。

2、投标人应将所有投标文件的正本和副本分别密封，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3、投标文件密封袋上均应注明下列识别标：

(1)  招标工程招标编号；

(2)  工程名称；

（3）投标人名称、地址、邮政编码。

4、在封口处应加盖投标人印章和法人代表章或授权代理人印章，密封必须完整，未密封的投标文件不予签收。

（二）、投标文件的提交

1、投标人应按本须知所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

（三）、投标文件提交的截止时间

1、投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

2、招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

3、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

（四）、迟交的投标文件

1、招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

（五）、投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

七、开    标

本招标工程开标时间、开标地点以及开标方式将由招标人自行确定，不邀请投标人参加开标。

八、合同的授予

（一）、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予符合评标标准所确定的中标人。

（二）、中标通知书

1、中标人确定后，招标人即向中标人发出中标通知书。

2、招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

3、若第一中标人放弃中标时，则第二中标候选人为中标单位（依次类推），如果中标人全部放弃中标时，重新招标，放弃中标者将失去其投标保证金。

（三）、合同协议书的签订

1、招标人与中标人将于中标通知书规定的日期内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。

2、合同签订前，中标人应缴纳合同总价10℅的履约保证金，否则招标人有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失的，还应当给予赔偿

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

4、本招标文件由招标人日信置业房地产开发有限公司负责解释。

第二章、建设工程施工合同

发包人：                          （以下简称甲方）

承包人：                          （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就           配电房安装工程施工达成一致意见，特订立本合同双方共同遵守执行。

一、工程名称：**国际商业中心配电房安装

二、工程地点：

三、工程承包方式：本工程属总价包干性质。即本工程包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等。甲方不再额外承担与施工相关的任何费用，若工程竣工决算与本合同约定的工程造价（闭口价）有差异，则差异部分由乙方自行承担。

四、合同工期：本合同签订后，乙方接甲方书面通知开工之日起，确保于 日内工程全部竣工验收合格，且完成送电。

五、工程造价（含税包干价）￥     元（大写：    ）。（注：高压进线部分除外）本造价包括但不限于工程施工费及措施费、材料费、设备费、设备运杂费、设备装卸费、设备保险费、设备安装调试费、设备入网检测费、供电局入网服务费、供电局审批协调费、系统调试费、生产准备费、建设管理费、项目技术服务费、直接费、间接费、基本预备费、材料设备损耗、劳保费、利润、税金及不可遇见因素风险和与市政及相关部门协调、申请、审批等费用。

六、工程内容：

1. 乙方负责向工程施工所在地政府相关职能部门（如交警、路政、供电局等）申办报批手续。

2. 施工范围为按照设计图纸要求进行配电房安装等相关工作。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工作内容包括但不限于：电气工程施工，材料及设备的供应（甲供材除外）、安装、试验、调试、入网检测，入围通电申请及许可，工程保修服务，与电力及其他相关部门协调、申请、审批等工作。

3. 乙方必须按照甲方确认的施工图纸及设计说明进行施工，确保工程符合相关规范及要求。

4. 乙方进场前应提供完整施工进度计划给甲方，并经甲方确认后执行。

5. 乙方应遵守甲方施工现场的相关规章制度，配合甲方及监理单位的管理。在施工过程中，因质量、安全原因被罚款或要求返工所发生费用全部由乙方承担。乙方应自行为其员工交纳保险，费用已经包含在报价中。施工过程中乙方人员的人身安全、财产损失或因乙方施工造成甲方或第三方的人身、财产的侵害及损失全部由乙方承担。属于乙方的材料、设备、车辆、人员、机具等保险义务和费用由乙方自行承担。

七、付款方式：

1、在签订合同十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20﹪预付款；

2、在设备到达现场安装完毕后十个工作日内，甲方支付合同总价的35﹪；退回缴纳履约保证金总额的50℅（不计利息）。

3、在工程竣工验收合格并且正式送电后十个工作日内，甲方支付合同总价的40﹪，退回剩余缴纳履约保证金总额的50℅（不计利息）。

4、余款作为保修金，交付使用两年后结算。

4、每次付款乙方方需开具有效的等额票据。

八、设备材料供货：

1．本工程主材费、辅材费、电气设备费（甲供材除外）等均由乙方承担，且材料设备（甲供材除外）圴由乙方提供，甲方有权对乙方提供的材料随时进行抽检。

2．所有材料、设备的主要性能及技术指标必须符合国家现行规范标准。

3．乙方提供本工程所有之材料、设备应按甲方要求进度准时进场，否则造成甲方工期延误或费用损失全部由乙方承担。

九、工程质量：

1．施工质量应符合相关规范及要求，以及电器装置质量检验、评定标准的有关规定；

2．本工程质量以工程所在地供电部门正式送电为验收合格。

十、双方违约责任：

1．乙方未按合同规定日期竣工送电，每延迟一天应承担合同总价款2%违约金直至送电完成，但因甲方原因而同意延期的除外。

2．甲方未按合同约定时间支付工程款，且未经乙方同意延期的，每延迟一天按中国人民银行有关同期贷款利率规定支付当期应付款项利息。

十一、质量保修期及责任：

1．工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。

2．如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须赶到现场维修或更换，并应在24小时内更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

十二、争议解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式；若协商调解不成的，双方约定由当地仲裁委员会进行仲裁。

十三、本合同一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

十四、附件：

- 图纸

- 投标报价书

- 工程质量保修协议

- 现场签证办理流程（另附）

本合同一经甲、乙双方签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

签订日期：                           签订日期：

住所：                               住所:

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

银行账号：                           银行账号：

签订日期：    年   月   日           签订日期：     年    月   日

合同附件：

工程质量保修协议

建设单位：                              （以下简称甲方）

施工单位：                              （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，特订立本协议双方共同遵守执行。

- 保修期限

工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。

- 保修项目内容及范围

乙方所负责施工的全部工程内容，包括乙方所供材料及设备。

- 保修责任

如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须到现场维修或更换，并应在24小时内无偿更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

- 争议

在协议履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式解决，若协商调解不成的，双方约定由北京仲裁委员会进行仲裁。

- 协议生效与终止

1．本协议自工程竣工验收合格且正式送电之日起生效。

2．工程保修期满，本协议即告终止。

- 协议份数

本协议一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

第三章  技术规范

本工程所适用的法律法规为：《建筑法》、《中华人民共和国质量管理条例》；

所适用的主要技术规程、规范如下（包括但不限于）：

1.《电气装置安装工程施工质量验收规范》系列规范

2、施工现场临时用电安全技术规范

3、建筑工程质量检验评定标准

第四章  投标格式（部分）

一、投标书

致：

经充分研究贵公司的招标文件中规定的要求和条件后：

1、我们兹以人民币：       元的总价（大写：        整） 的投标价格或按上述合同条件确定的其他价格并严格按照上述合同条件、基本要求及其他构成合同文件组成部分的条件和要求承包                       工程。

2、一旦我方中标，我方保证按照招标人的要求完成施工作业。

3、如果我方中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、发包人对技术标准如有调整或招标范围提出变化，投标单位同意按中标综合单价和实际工程量增减价款。

投标单位：(盖章)                       单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)	              邮政编码：

电    话：                          	传  真：

开户银行名称：	                      银行帐号：

开户行地址：                            日期：

二、投标报价一览表

| 序号 | 项目名称： | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(大小写)： 金额单位：人民币（元） |  |
| 2 | 投标保证金 |  |
| 3 | 施工工期 |  |
| 4 | 保修承诺 |  |
| 5 | 有无电子档 |  |

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：         性别：      年龄：        职务：

身份证：

系         的法定代表人。为施工、竣工和保修                 工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：    年   月    日

四、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明，我            (姓名)系                      (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                           (单位名称)的           (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加         (发包人)的                  工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人：             性别：              年龄：

单位：               部门：              职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：    年  月   日

五、项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 完成工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 工程竣工日期 | 工程质量表 |

六、近3年来所承担类似工程情况一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 工程规模 | 开竣工日期 | 合同单价 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、目前正在承担类似工程情况一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 工程规模 | 开竣工日期 | 合同单价 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

履约情况、工程质量情况、安全文明施工情况、市场行为情况、获奖情况。

注：施工机具计划表、劳动力用量计划表等在技术标内编制。