机修工风险点、安全防范和应急措施

| 岗位名称 | 机修工 |
| --- | --- |
| 风险点 | 机械伤害、设备损坏、烫伤、爆炸等事故 |
| 主要危害因素 | 1、未切断电源，转动件未停止转动就进行维修；维修时手伸进传动部位未采取保护措施；维修好后未检查管道阀门的开闭状态就对设备进行试车。可能造成机械伤害。 2、 维修操作不当，带压作业； 未采取必要的防护措施 零部件选型不当；拆下的零部件乱放置，装配时混淆安装。 设备毁坏等未切断电源进行维修；未等温度下降到适宜的安全温度进行维修； 未转移或排放设备内的高温物体而直接进行维修。 |
| 防范及应急措施 | 1、待传动件完全停止转动才能进行维修，维修前必须切断电源，并悬挂“维修中”的设备状态标志牌，维修好进行试车前必须做好试车的安全保护措施，并仔细检查阀门的开闭状态和管道的连接状态。 2、对高压设备、高压管路进行维修时应先对其放空或局部卸压，严禁带高压进行维修。维修时不宜用力过猛，避免撞击相邻高压设备、管道、仪器仪表等。 3、高空维修作业时，应做好安全防护措施，防止梯子、架子不牢固而引起坍塌、滑倒，并对拆卸的零部件作安全防护措施，防止滑脱砸到人员或其他设备。对设备进行安装及更换零部件时，应仔细核对配件的规格型号和耐压参数，确认无误后才能更换。 4、维修前应切断设备电源；等温度下降到适宜的安全温度后才能进行维修；维修前转移或排尽设备内盛装的高温物体。发生事故，立即报告。疏散警戒，抢救受伤人员，拨打119、120急救电话。 |