剪板机岗位风险识别卡

| 风险 提示 | 1、机械伤害。由于操作工和下料人员配合操作不当，易造成下料人员切伤事故。 |
| --- | --- |
|  | 2、触电。电器线路、控制按钮绝缘老化、破损，表面有油污等，易造成操作人员触电事故。 |
|  | 3、设备损坏。剪切超过设备规定钢板厚度或含硅钢板易造成设备损坏。剪切钢板时剪刃松动易造成剪刃损坏。 |
| 应急 处理 | 1、包扎伤口，如大量出血应采用加压包扎法和指压法止血，然后应立即送附近医疗卫生机构救治。 |
|  | 2、发生触电，立即切断电源，使人体脱离带电体，进行现场急救；同时安排专人拨打120急救电话，送医院救治，向上级汇报，。 |
| 程序和步骤 |
| 检查 和准备 | 1、正确穿戴劳动保护用品。 |
|  | 2、工作场地应整洁，无障碍物。 |
|  | 3、对电气路线、电气操作台进行检查确认无漏电，线路无破损、无老化现象。 |
|  | 4、开车前按巡回检查路线进行检查，润滑部位要先进行润滑且要保证灵活好用，。 |
|  | 5、确认剪切钢板厚度不超过机器的额定剪切厚度。 |
|  | 6、检查剪切钢板材质，要符合剪切要求。 |
|  | 7、做好设备调整，紧固工作，加好润滑油。 |
|  | 8、检查剪刃有无松动、有无破损。 |
| 操作 | 1、侧身开启设备电源刀闸。防止触电能迅速脱离。 |
|  | 2、待电机运行平衡后，插入被剪切钢板。 |
|  | 3、根据剪切尺寸，逐一剪切。 |
|  | 4、工作结束，按动设备停止按钮，关闭电源。 |
|  | 5、等剪板各机械部分停稳后，清理现场打扫好卫生。 |
| 备注 | 1、工作时手不能伸到压料架上或剪刃附近，更不允许在设备运转时手伸到工作台上取料。 |
|  | 2、易滑不平钢板、难以压牢的料头或几块钢板重叠在一起时，严禁剪切。 |
|  | 3、设备操作应由专人负责，两人一起工作必须由操作者一人踩离合器，并应示意对方。 |
|  | 4、检修设备时要停机停电。 |
|  | 5、在使用中，发现异常现象（噪音大、离合器失灵），应立即停机检修，不准带病运转。 |