班组三级安全技术交底

施工单位：武汉东方建筑集团宜昌分公司

| 工程名称 | 宜昌阳光假日大酒店 | 施工部位(层次) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底提要 | 玻璃幕墙安全技术交底 | 交底日期 |  |
| 交底内容： 一、 安全常识 1、入施工现场的人员必须戴好安全帽，严禁吸烟，高空作业必须系好安全带。 2、 施工人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业。 3、进入施工现场必须遵守施工现场安全规章制度，不违章指挥、不违章作业。 二、玻璃安装 (1)安装屋顶采光玻璃,应铺设脚手板或采取其他安全防护措施。 (2)裁割玻璃,应在指定场所进行。边角余料要集中堆放在容器或木箱内,并及时处理。集中装配大批玻璃场所,应设置围栏或标志。 (3)安装门窗玻璃时,禁止在无隔离防护措施的情况上下楼层同时操作,取出而未安装上的玻璃应放置平稳。所用的小钉子、卡子和工具等放入工具袋内,随安随装。严禁将铁钉放在口里、安装玻璃的楼层下方,禁止人员来往和停留。 (4)安装高处外开窗玻璃时,应在牢固的脚手架上操作或挂好安全带,严禁无安全防护措施而蹲在窗框上操作。 (5)大屏幕玻璃安装应搭设吊架或挑架从上而下逐层安装。 (6)独立悬空作业时必须挂好安全带,不准一手腋下挟住玻璃,一手扶梯攀登上下。使用梯子时,不论玻璃厚薄均不准将梯子靠在玻璃面上操作。 (7)门窗等安装好的玻璃应平整、牢固,不得有松动现象;并在安装完后,应随即将风钩挂好插上插销,以防风吹窗扇碰碎玻璃掉落伤人。 (8)天窗及高层房屋安装玻璃时,施工点的下面及附近严禁行人通过,以防玻璃及工具掉落伤人。 (9)搬运玻璃必须戴手套或用布、纸垫住玻璃边口部分与子及身体裸露部分分隔,如数量较大应装箱搬运,玻璃片直立于箱内,箱底和四周要用稻草或其他软性物品垫稳。两人以上共同搬抬较大较重的玻璃时,要互相配合,呼应一致。 (10)搬运玻璃前应先检查玻璃是否有裂纹,特别要注意暗裂,确认完好后方可搬运。 (11)安装完后所剩下的残余破碎玻璃应及时清扫和集中堆放,并要尽快处理,以避免伤人。 三、铝合金玻璃幕墙安装 (1)安装时使用的焊接机械及电动螺丝刀、手电钻、冲击电钻、曲线锯等手持式电动工具,应按照响应的安全交底操作。 (2)铝合金幕墙安装人员应经专门安全技术培训,考核合格后方能上岗操作。施工前要详细进行安全技术交底。 (3)幕墙安装时操作人员应在脚手架上进行,作业前必须检查脚手架必须牢靠,脚手板有否空洞或探头等,确认安全可靠后方可作业。高处作业时,应按照相关的"高处作业" 安全交底要求进行操作。 (4)清洁幕墙时,室内要通风良好,戴好口罩,严禁吸烟,周围不准有火种。沾有天那水的棉纱、布应收集在金属容器内,并及时处理。 (5)玻璃搬运应遵守下列要求: ①风力在5级或以上难以控制玻璃时,应停止搬运和安装玻璃。 ②搬运玻璃必须戴手套或用布、纸垫住玻璃边口部分与手及身体裸露部分分隔,如数量较大应装箱搬运,玻璃片直立于箱内,箱底和四周要用稻草或其他软性物品垫稳。两人以上共同搬抬较大较重的玻璃时,要互相配合,呼应一致。 ③若幕墙玻璃尺寸过大,则要用专门的吊装机具搬运。 ④对于隐框幕墙,若玻璃与铝框是在车间粘结的,要待结构胶固化后才能搬运。 ⑤搬运玻璃前应先检查玻璃是否有裂纹,特别要注意暗裂,确认完好后方可搬运。 四、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。 五、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。 六、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。 |
| 交底人 |  | 接受人 （安全员）签字 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 执行情况 | 安全员： 年 月 日 |

注：交底一式三份：交底人、接底人、安全员各一份。