DB11/383—2006

| 安全技术交底表 表AQ－C11－1 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 东坝南二街（东五环路~东坝中路）道路工程 |
| 施工单位 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 交底部位 | 雨水管线开槽 | 工种 | 管工、壮工 |
| 安全技术交底内容 |
| 一般要求: 1．做好持证上岗的监督检查， 特殊工种必须持证上岗，特殊工种操作人员必须培训考核合格后方可上岗。 2．进入施工现场的任何人员都应遵循施工现场的安全管理制度，听从现场管理人员指挥。进入施工操作现场的工作人员必须佩带安全防护措施，如：安全帽、安全带、绝缘手套，绝缘胶鞋等。进入施工现场的作业人员不准赤脚或穿拖鞋、硬底鞋，女工不得散发、穿裙子。 3．土方机械作业时，都要求有一定的配合人员，随机作业，所以一定要保持人机间的安全距离。以防止机械作业中发生伤人事故。配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。 4．在开挖工作中不得破坏永久工程施工用地外的任何公共设施，如在各种管道、公路、花园。在建筑物及电杆附近开挖，应采取措施防止其下沉或变形，做好沿线管线结构物、建筑物、种植物的保护工作，避免引发以外纠纷。 5. 在街道、厂区、居民区及公路上等行人地段开挖沟槽、无论工程大小，都必须在沟槽两端设立安全设施和警告标志，如护栏、路障、危险旗等，夜晚应悬挂红灯。 6. 施工管段范围行人路口应设定警示、标牌、信号灯及护栏确保施工安全。 7.对于开槽较深及距离既有建（构）筑物或道路较近的部位，须根据实际情况制定安全可靠的开槽施工方案，必要时采取有效支护措施。 8.施工时须注意保护在用构筑物,安全施工。 9.设计雨水管道接入现况雨水管时，应严格按照相关施工技术规范要求进行，施工前须采取切实可靠的通风措施，经检测操作空间内污有无毒无害气体后方可施工，务必确保施工人员安全。 10.管线回填时应注意选用适宜的压实方法，保证管线安全。施工须保护地下构筑物及邻近建筑物，安全施工。 |
| 针对性交底： 1.进入施工操作现场的工作人员必须佩带安全防护措施，如：安全帽、安全带、绝缘手套，绝缘胶鞋等。 2.土方机械作业时，配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。 |
| 交底人签名 |  | 职务 |  | 交底时间 |  |
| 接受交底人签名 |  |

注：1、项目队操作人员进行安全交底时填写此表；

2、签名处不够时，应将签到表附后。