| 安全教育培训记录表 表AQ-C1-18 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 培训主题 | 入场安全教育 | 培训对象及人数 |  |
| 培训部门或召集人 | 安全组 |  | 主讲人 |  | 记 录 整理人 |  |
| 培训时间 | 年 月 日 | 地 点 |  | 学 时 |  |
| 培训提纲 | 自我保护安全教育；安全生产有关法律法规、规章制度、规程；事故案例分析；班组安全讲话活动内容。 |
| 培训内容： 1、施工人员入场前必须经过项目部、施工队、班组三级安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。 2、施工人员应履行本岗位《安全生产责任制》，掌握安全生产技能，做到“三不伤害”即：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。施工人员严禁穿拖鞋、凉鞋、短裤、和赤背进入现场和上岗作业。施工现场严禁吸烟。 3、施工人员作业前必须正确佩戴安全帽，高处、临边作业超过2米（含2米）必须正确佩戴、拴挂安全带，高挂低用，严禁佩戴不合格的安全帽和使用不合格的安全带上岗作业。 4、施工现场的一切安全防护设施；电气设备；消防设施、器材、安全警示牌等严禁擅自移动、拆改、损坏或挪作它用。 5、未取得相应《特种作业操作证》（电工、电气焊工），严禁从事特种项目的作业。 6、特种作业人员上岗作业前，必须经过项目部安全专业对其“特种作业操作证”进行审验，审验合格后，再经安全专业人员的安全教育、培训，考试合格后方准上岗作业。 7、电气焊工动火作业前，必须严格执行办理动火手续制度，坚持“动火证”一天一办，一事一办的原则。动火作业前，必须清除施焊点周边一切易燃易爆物品，并配备充足的灭火器材和水。使用电焊机前必须对焊机进行检查，一、二次必须安装防护罩，必须安装一、二次线漏电保护器，施焊作业二次线必须双线到位。使用乙炔氧气，两瓶必须保持5米以上安全距离，两瓶与火源必须保持10米以上安全距离。 8、施工中，严禁翻越防护栏杆和穿越挂有“禁止通行”的部位。严禁在无任何防护设施的危险部位施工。 9、施工中使用的手持电动工具，必须保证外观良好，经电气专业人员对其进行绝缘性能检测合格后，方准使用，使用中严禁将电动工具的电源线接长使用。 10、施工人员使用的移动配电箱，必须保证一箱一闸、一机一漏，每次作业前对移动配电箱内的“漏电保护器”进行接地测试，灵敏可靠后，方准使用。 11、使用各种切割机切割各种材料必须佩戴好防护眼镜。 12、严禁机械设备、机具、电动工具“带病”工作。严禁使用传动部位无安全防护设施的机械设备、机具、电动工具。操作的设备、机具，规程规定要求佩戴绝缘手套和穿绝缘鞋的必须穿戴齐全。 13、施工人员严禁酒后上岗作业。 14、临边高处作业，严禁从高空往下扔工具、材料和垃圾。 15、超过2米（含2米）高处作业，必须搭设脚手架，脚手架必须由专业架工搭设。作业面必须满铺跳板并固定牢固，严禁使用单块跳板，严禁使用探头跳。 16、使用门架作业，作业面必须有可靠的防护栏杆。架子移动时，架子上严禁有人。 17、登高作业使用的单面梯子，必须放置牢靠，人字梯必须在两腿之间设置保险绳，施工时严禁俩个人同时在同一梯子上作业。 18、严禁使用无齿锯代替砂轮机打磨各种材料、工具，严禁将无齿锯上的夹具拆除使用。 19、已完工部位特别是检修口、检修孔、检测孔等部位，需要到这些部位进行调试、调整、检测时，单位负责人必须对作业人员进行严格认真的安全交底，教育施工人员，在未经允许，未采取可靠安全作业措施情况下，任何人不得擅自进入楼层顶板内。 20、因工程增项和设备技术改造施工要求，需进入楼层顶板内作业的，作业前单位负责人必须事先到作业场所勘察作业环境，根据现场的实际情况及物的不安全状况，编制切实可行的安全作业措施，并以书面形式向作业人员进行安全技术交底，要求施工人员不得损坏周边设备、设施，做好成品保护，作业人员必须在安全交底上亲笔签名。在施工现场采取可靠的安全防护措施，作业时必须安排两人以上人员在现场作业，并不断的与进入顶板内人员联络，确保施工人员人身安全。 21、正在施工的顶板内，严禁送电进行设备调整和调试。 22、在已完工部位需要进行变更和增项作业前，必须到总包单位咨询该部位隐蔽工程和已完工项目情况。尤其是强弱电项目，必须咨询清楚后方准进行施工，避免发生触电安全事故。 23、在穿线、整理弱电线路作业中，施工人员严禁骑在电缆桥架上作业，严禁攀爬、蹬踏顶板、吊杆、龙骨、电源线穿线管等，以免发生坠落和触动事故。 24、发生多单位、多工种立体交叉作业情况时，下面施工的人员要及时向自己所在单位领导反馈情况，避开交叉作业点或由单位领导统一进行协调解决，在未采取任何防护措施和消除安全隐患的情况下，施工人员有权拒绝施工，如果单位领导强令施工人员违章冒险作业，施工人员可以到总包单位安全部门举报你单位的违法行为。总包单位将给予违规单位罚款和停工处理。 25、施工人员作业中必须严格按照“施工方案”、“安全作业措施”、“安全技术交底”内容施工。严格执行各种《安全操作规程》，杜绝违章作业。 26、班组必须认真组织、开展好每天安全讲话活动，每天的活动内容必须结合当天的施工任务、施工环境进行有针对性的安全交底，并组织施工人员学习相应工种的《安全操作规程》。施工人员要熟知本岗位的《安全操作规程》并在施工中认真贯彻落实和执行。活动结束后要及时填写“班前安全讲话”活动记录，并要求参加活动人员每人必须亲笔在“班前安全讲话”活动记录上签名。未参加“班前安全讲话”活动的人员，不得安排其上岗作业。 |
| 参加培训教育人员（签名） |

注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后。