起重工风险辨识牌

| 危险源 | 事故种类 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 起重工具有缺陷，如千斤顶、导链有故障，钢丝绳断丝，断股等。 超负荷使用起重工具。 吊物时索具不牢固。 使用撬棍不当。 导链吊起重物后，需在空中停留，不采取防滑链措施。 千斤顶顶起重物后不采取支撑固定措施。 使用卷扬、滑轮选位不当。 起吊时，指挥或其它人员站位不当，斜拉歪吊。 起吊物在人头顶经过。 （10）使用电葫芦斜拉歪吊，超载起吊。 （11）多人指挥，指挥信号不清晰、明确。 | 碰伤、挤伤、 起重伤害 | 工作前应检查工具，保持良好。 禁止超负荷使用起重工具，不准使用有毛病的工具 吊物时，捆绑要牢，不得用三角带作吊具，吊耳焊接要牢固，棱角或光滑要加软垫。 使用撬棍不得全身压上，后面不得站人，以免填物移动或断棍伤人。 起吊重物后，如需在空中停留应将导链锁住，人员不要离开现场，时间较长应采取防护措施。 顶起重物后应下部垫枕木，支撑固定。 使用卷扬、滑轮应选择紧固物固定。 起吊时，指挥人员应站在安全地带，其他人应撤离，起吊物上不准站人，必须由专人指挥。 起吊物不得在人头上经过、停留。 （10）严禁斜拉歪吊和超载起吊。 （11）不管使用何种机械起吊物体时，必须有专人指挥，无论是旗，口哨或手势必须准确清晰，否则不准起动，以防事故，摘挂吊钩，必须吊件放稳后进行。 （12）各种物品备件，必须堆放整齐、稳固。 |