№:

SBD30－海潮线(A标段)项目－04

500kV海门电厂～潮南送电线路(第A标段)工程

安全风险评估表

广西送变电建设公司

500kV海潮送电线路（第A标段）工程项目经理部

二OO八年六月

批准：

审查：

编制：

编  制  说  明

《安全风险评估表》是对500kV海门电厂至潮南送电线路（第A标段）工程进行线路调查后，针对工程施工各工序可能出现的危险源进行识别，按公司《质量  环境  职业健康安全  管理体系文件》中的评价方法进行评价。在进行工程项目施工时，应参照本评估表，结合具体的施工情况进行补充识别一些危险源，并针对危险源制订具体的控制措施，明确规定控制这些危险源应采取的具体措施、责任部门、负责人、实施时间。得以实现职业健康安全的目标和指标。

安  全  风  险  评  估  表

| 序号 | 过程活动 | 危 险 源 | 可能造成的危害 | 评价 | 控 制 措 施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交 通 | 第一、二施工队及项目部驻地门前是水泥公路，来往车辆多、车速较快。 | 交通事故 | 重要 | 1、我们的车辆及行人必须遵守《中华人民共和国道路交通法》； 2、在门前路口设警告牌（注意车辆及行人）； 3、经常在站班会时，强调我们的车辆或人员通过路口的安全注意事项。 |  |
|  |  | 跨越江、河、水库、鱼塘 | 淹溺事故。 | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第二、三节的有关规定执行；2、在没有过渡工具的情况下,严禁涉水过渡；过渡西江，必须使用专业渡船； 3、加强现场监督工作。 |  |
|  |  | 部分塔位所处位置杂草丛生或险竣 | 摔伤事故 | 一般 | 进入塔位施工前，必须先修人行道，清除杂草，使施工人员行走方便。 |  |
|  |  | 山上的机耕路陡而窄； 施工地段的机动车道沿山沟边上走弯多而路窄。 | 交通事故 | 一般 | 1、站班会时对司机强调安全注意事项，做到常检查车况，严禁带病行车。 2、注意边坡、路基塌方或危石滚落。 3、注意车辆或行人的安全。 |  |
|  |  | 车辆故障。 | 交通事故 | 一般 | 1、站班会时对司机强调安全注意事项，做到常检查车况，严禁带病行车。 2、检查司机是否做到出车前检查车况。 |  |
|  |  | 无证驾驶、违章超车、超速行驶、酒后驾驶、超载运输 | 交通事故 | 重要 | 按照公司《交通安全管理标准》有关规定执行。 |  |
|  |  | 人货混装。 | 人员伤害事故 | 一般 | 1、按照公司《交通安全管理标准》有关规定执行。 2、遵守《电力建设安全工作规程》第六章第一节的机动车运输之规定。 |  |

1

安  全  风  险  评  估  表

| 序号 | 过程活动 | 危 险 源 | 可能造成的危害 | 评价 | 控 制 措 施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 线路复测 | 复测中使用有导电材质的塔尺、花杆，与电力线没有足够的安全距离。 | 触电事故 | 一般 | 1、遵守《电力建设安全工作规程》第55条之规定执行。 2、站班会时队长强调。 |  |
|  |  | 杂草、森林 | 火灾事故 | 重要 | 1、在林地、杂草地等容易着火的地方进行线路复测、分坑时必须注意防火，吸烟的同志不得随意丢烟蒂，烟蒂必须灭掉，不得遗留有任何火种。 |  |
|  |  | 无人行道或人行道难走、路滑。 | 摔伤事故 | 一般 | 1、线路复测如路滑，慢慢行走，过沟、崖、墙或危险路段时防止摔倒。 |  |
|  |  | 施工人员所在地有狗。 | 狗咬 | 一般 | 1、进入村屯可能有狗的地方应先喊叫，取得主人的看护协助。 2、可备用棍棒，防备狗突然窜出伤人。 |  |
|  |  | 施工人员所在地有蛇。 | 蛇咬 | 一般 | 1、过林木茂密和杂草丛生的地方时带一树棍，边走边打草，打草惊蛇，避免被蛇咬伤；同时应配备有应急用的蛇药。 |  |
| 3 | 土石方爆破、开挖施工 | 作业点靠近公路或人行道，爆破作业时对其安全距离不足。 | 车辆、公路设施损坏及人员伤亡事故。 | 重要 | 按《电力建设安全工作规程》第123、124、127条规定执行。 2、技术部门制定爆破方案。 3、放炮时对二级公路实行戒严，应与交警部门取得联系，并协助戒严工作。 4、站班会时特别强调安全注意事项。 |  |
|  |  | 人工挖孔桩井内氧气不足。 | 人员窒息事故 | 重要 | 严格执行本工程《基础施工作业指导书》的相关安全措施。 |  |
|  |  | 作业点靠近通信线或光缆，爆破作业时对其安全距离不足。 | 光缆设施损坏事故； 通讯中断事故。 | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第127条之规定执行。 2、站班会时特别强调安全注意事项。 |  |

安  全  风  险  评  估  表

| 序号 | 过程活动 | 危 险 源 | 可能造成的危害 | 评价 | 控 制 措 施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 土石方爆破、开挖施工 | 作业点靠近民房，爆破作业时对其安全距离不足。 | 民房设施损坏事故； 人员伤亡事故。 | 一般 | 按《电力建设安全工作规程》第123、124、127条之规定执行。 技术部门制定爆破方案。 站班会时特别强调安全注意事项。 属拆迁房屋应及时拆迁后施工。 |  |
|  |  | 作业点靠近电力线，爆破作业时对其安全距离不足。 | 电力设施损坏事故；线路停电事故。 | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第127条规定执行。 2、站班会时特别强调安全注意事项。 |  |
|  |  | 位于低洼水田，基坑容易塌方。 | 人员伤亡事故； 工器具损坏。 | 重要 | 1、按《电力建设安全工作规程》第七章第一、二节及《基础施工作业指导书》之规定执行。 |  |
| 4 | 基础支模及安装 | 坑壁不牢、塌方。 | 人员伤亡事故； 工器具损坏事故。 | 重要 | 1、按《电力建设安全工作规程》第七章及《基础施工作业指导书》之规定执行。 |  |
|  |  | 操作平台及模筒安装、搭设不牢固。 | 人员伤亡事故； 工器具损坏事故。 | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第七章及《基础施工作业指导书》之规定执行。 2、材料必须在使用前检查其是否牢固。 |  |
|  |  | 搅拌机倾倒。 | 人员伤亡事故； 工器具损坏事故。 | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第137、139、140条之规定执行。 2、遵照《基础施工作业指导书》的有关规定执行。 |  |
|  |  | 施工用电。 | 触电事故 | 重要 | 1、按《电力建设安全工作规程》第138、条之规定执行。 |  |
| 5 | 铁塔组立 | 塔位与电力线的水平距离不足60m。 | 触电事故； 人员伤亡事故。 | 一般 | 1、停电施工或设专人监护； 2、按《电力建设安全工作规程》有关规定执行。 |  |

安  全  风  险  评  估  表

| 序号 | 过程活动 | 危 险 源 | 可能造成的危害 | 评价 | 控 制 措 施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 铁塔组立 | 土质松软锚桩或抱杆脚不牢固。 | 倒抱杆或倒塔事故； | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第215条及《铁塔组立施工作业指导书》的有关规定执行； 2、施工现场检查。 |  |
|  |  | 锚桩不牢。 | 倒塔事故；工器具损坏事故； 人员伤亡事故。 | 重要 | 1、按《电力建设安全工作规程》第一、五、六节及《铁塔组立施工作业指导书》的有关规定执行。2、施工现场检查。 |  |
|  |  | 违章作业或违章指挥。 |  |  | 1、按《电力建设安全工作规程》第八章及《铁塔组立施工作业指导书》的有关规定执行。 2、施工现场检查。 |  |
| 6 | （架线施工） 跨越架搭设 | 跨越架倾倒或对被跨越物的位置、距离不符安全规定。 | 触电事故； 高空坠落事故； 电力设施损坏事故。 | 重要 | 1、按《电力建设安全工作规程》有关规定执行； 2、技术部门制订《跨越架搭设安全技术方案》； 3、加强施工现场安全监护工作； 4、执行跨越架验收制度，不合格的跨越架严禁使用。 |  |
| 7 | （架线施工） 跨越带电电力线、 通信线 | 牵引绳或导地线、连接器严重碰磨跨越架。 | 触电事故； 电网停电或损坏事故； 通信中断或设备损坏事故。 | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第一、二节的有关规定执行； 2、牵引绳或导地线、连接器不得严重碰磨跨越架。 |  |
|  |  | 跨越架的监护人不到位或工作不负责任。 |  |  | 1、按《电力建设安全工作规程》第一、二节的有关规定执行； 2、牵引前检查各部位监护人员是否均到位； 3、站班会时，强调监护有人员的工作责任心。 |  |
| 8 | （架线施工） 展放牵引绳或导地线 | 跨越河流、水库、鱼塘。 | 淹溺事故。 | 重要 | 1、按《电力建设安全工作规程》第二、三节的有关规定执行； 3、加强施工现场安全监护工作。 |  |

安  全  风  险  评  估  表

| 序号 | 过程活动 | 危 险 源 | 可能造成的危害 | 评价 | 控 制 措 施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | （架线施工） 跨越公路 | 车辆、行人、跨越架 | 交通事故； 车辆损坏事故； 人员伤亡事故； 高空坠落事故。 | 一般 | 1、按《电力建设安全工作规程》第五、八、九章的有关规定执行； 2、遵守《中华人民共和国道路交通法》； 3、加强施工现场安全监护工作。 |  |
|  | （架线施工） 牵张机进退场 | 路况不好（曲弯、路窄、坡陡、路滑、桥不牢固） | 交通事故 设备损坏事故 | 一般 | 1、必须遵守《中华人民共和国道路交通法》； 2、押运人员必须事前查清路况，确保车辆能安全通过； 3、在《架线作业指导书》中编写安全防范措施，并在开工前进行交底； 4、在站班会上强调安全注意事项。 |  |
| 10 | （架线施工） 附件安装 | 高空作业 | 高空坠落事故； 物体打击事故。 | 重要 | 1、按《电力建设安全工作规程》第五、九章及《架线施工作业指导书》的有关规定执行； 2、加强施工现场安全监护工作。 |  |
| 11 | 停电作业 | 违章作业或违章指挥 | 触电事故； 电网事故。 | 重要 | 按《电力建设安全工作规程》第十章第四节及《架线施工作业指导书》的有关规定执行； |  |
|  |  | 责任心不强 |  | 重要 | 加强责任心教育，严格执行停电作业的有关规定。 |  |
| 12 | 焊接作业 | 火焰、电、辐射 | 烫伤、触电、辐射伤害、火灾事故； | 一般 | 按《危险点控制预防措施》焊接施工部分（15~16页）的有关规定执行。 |  |
| 13 | 基础、铁塔、 架线施工 | 雷电 | 雷击事故； | 一般 | 1、学习下发的《防雷知识》，并应用到实际工作中； 2、铁塔工程施工前，相应的接地线已埋设焊接好，组立铁塔时，按设计要求将铁塔与接地线连接好； 3、架线工程施工时，应按要求对导地线作好工作临时接地。 4、雨的位置应是相对低矮的地方，不得在树下、铁塔、山坡上等容易引雷的地方躲雨。 |  |

安  全  风  险  评  估  表

| 序号 | 过程活动 | 危 险 源 | 可能造成的危害 | 评价 | 控 制 措 施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 基础、铁塔、 架线施工 | 下雨天气多 | 基坑塌方伤害 | 重要 | 按《电力建设安全工作规程》第七章及《基础施工作业指导书》之规定执行。 在坑口周围挖设排水沟。 在坑口上方搭设遮雨缝。 |  |
|  |  |  | 路基塌方伤害 | 一般 | 在多雨或大雨时节，不宜靠近路基行车，必要时应先查明路基牢固后，方能通过。 注意上边坡危石滚落。 |  |
|  |  |  | 路滑交通事故 | 一般 | 遵守《中华人民共和国道路交通法》； 遵守《电力建设安全工作规程》第六章第一节的机动车运输之规定。 |  |
|  |  |  | 摔伤事故 | 一般 | 施工现场路滑地段应铺设防滑措施。 如搬运物件时应减轻重量，注意行走安全。 |  |
|  |  | 高温 | 人员中暑 | 一般 | 高温季节，施工现场应备有防暑降温药品。 施工人员应做到“早出晚归”，中午气温高时应注意休息。 |  |
|  |  |  | 触电 | 一般 | 高温时，生活所用的降温电器应遵守其使用说明书的规定，不得盲目使用电器。 电源线的架设必须符合有关规定要求。 床铺内不得放置带电的降温电器。 |  |