落地式（悬挑）脚手架搭设验收表

| 落地式(或悬挑)脚手架搭设验收表 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 总包单位 |  |
| 作业队伍 |  | 总包负责人 |  |
| 验收部位 |  | 搭设高度 |  |
| 验收时间 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 验收结果 |
| 1 | 施工 方案 | 符合JGJ-130规范要求 |  |
|  |  | 悬挑式脚手架和高度20米以上的落地式脚手架搭设前必须编制安全专项施工方案，附设计计算书，审批手续齐全。搭设前需有技术交底。特殊脚手架应有专家论证。 |  |
| 2 | 立杆 基础 | 脚手架基础必须平整坚实，有排水措施，架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上。纵、横向扫地杆应符合要求。 |  |
| 3 | 钢管、扣件要求 | 钢管、扣件有复试检测报告。应采用外径48--51mm，壁厚3--3.5mm的钢管。 |  |
|  |  | 钢管无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀。 |  |
| 4 | 架体与建筑结构拉结 | 脚手架必须按楼层与结构拉结牢固，拉结点垂直、水平距离符合要求，拉结必须使用钢性材料。20米以上的高大脚手架须有卸荷措施。 |  |
| 5 | 剪刀撑设置 | 脚手架必须设置连续剪刀撑，宽度及角度符合要求。搭接方式应符合规范要求。 |  |
| 6 | 立杆、大横杆、小横杆的设置要求 | 立杆间距应符合要求；立杆对接必须符合要求。 |  |
|  |  | 大横杆宜设置在立杆内侧，其间距及固定方式应符合要求；对接须符合有关规定。 |  |
|  |  | 小横杆的间距、固定方式、搭接方式等应符合要求。 |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 脚手板及密目网的设置 | 操作面脚手板铺设必须符合规范要求。操作面护身栏杆和挡脚板的设置符合要求。操作面下方净空超3米时须设一道水平网。架体须用密目网沿内侧进行封闭，并固定牢固。 |  |
| 8 | 悬挑 设置 情况 | 悬挑梁设置应符合设计要求; 外挑杆件与建筑结构连接牢固；悬挑梁无变形; 立杆底部应固定牢固; |  |
| 9 | 其他 | 卸料平台、泵管、缆风绳等不能固定在脚手架上；脚手架与外电架空线之间的距离应符合规范要求，特殊情况须采取防护措施；马道搭设符合要求；门洞口的搭设符合要求。 |  |
| 10 | 其他增 加的验 收项目 |  |  |
| 11 | 验收结论： |
| 验 收 人 签 名 | 项目技术负责人 | 项目生产经理 | 搭设单位负责人 |
|  | 项目安全负责人 | 搭设班组 | 其他验收人员 |