物料提升机(龙门架,井字架)安全技术要求和验收表

施工单位:                           工程名称:

| 序号 | 验收项目 | 技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作安装 | 基础及架体安装符合设计要求. |  |
| 2 | 限位保险装置 | 提升机必须设有断绳保护装置,安全停靠装置,超高限位装置,30米以上高架提升机还必须有下极限限位装置,缓冲器和超载限制器,安全装置齐全可靠. |  |
| 3 | 架体稳定 | 采用缆风绳固定的采用直径大于9.3毫米的圆股钢丝绳,提升架高度低于20米设一组,20米—30米时设两组,缆风绳应对称设置,与地面角度在45-60度,地锚应采用不少于2根钢管并立设置,间距50厘米,入土深度大于1.7米,并使用花蓝螺丝,开口设保险,绳卡两端均不少于3只,直径相匹配. 高架提升机必须使用连墙杆稳定架体,连墙杆间距不大于9米,建筑物顶部必须设置连墙杆,提升机自由高度不得大于6米,连墙杆与架体与建筑物必须连接可靠,宜采用焊接连接,形成稳定结构,不得连接在脚手架上. |  |
| 4 | 钢丝绳 | 起重钢丝绳不得断股,变形,油芯外露等现象,断丝毛刺,锈蚀不得超过标准,钢丝绳必须设过道保护,下设拖轮以防拖地,上设盖板中间留有观察孔,起重钢丝绳不得有接头,绳卡必须3只以上. |  |
| 5 | 卸料平台防护 | 卸料平台单独设置,不得与脚手架连接,平台两侧应设1.2米高防护栏杆和30厘米踢脚杆,并用密目网封闭,平台板采用4厘米以上厚木板铺设严密,牢固,平台口应设定型化安全门,并有防止安全门外开措施.地面进料口应搭设三面防护棚,并要求50厘米翻边,宽度(低于架3米,高层建筑米),且为双层棚. |  |
| 6 | 吊蓝 | 吊蓝应使用合格的定型产品;吊蓝两侧应设置高度不低于1米的安全挡板或挡网,上部应有防护顶板;进出口应设置安全门,并要求定型化,工具化,高架提升机应采用封闭式的吊笼,吊蓝提升应使用双根钢丝绳. |  |
| 7 | 架体 | 架体的垂直度不得超过高度的0.3%,且垂直偏差不超过20厘米,架体三侧设安全围网,严禁在架体上设置摇臂把杆. |  |
| 8 | 传动系统 | 卷扬机安装应平稳,牢固,卷筒上钢丝绳缠绕整齐,并不少于3圈,卷筒边缘设置防止钢丝绳脱出的防护罩,第一个导向滑轮与架体应刚性连接,与卷筒中心的距离应大于卷筒宽度的15倍,滑轮直径与钢丝绳的比值,低架不小于25倍,高架不小于30,滑轮翼缘不得破损. |  |
| 9 | 联系信号 | 卷扬机操作棚与提升机及卸料平台之间视线应良好,高架提升机应采用电视监控系统,架体外侧应有明显的层次标志,提升机应装设合理,准确的信号装置,方便司机与各层联系,高架提升机还有通讯联络装置. |  |
| 10 | 卷扬机操作棚 | 卷扬机应搭设操作棚,并有防雨和防落物的双重防护,防落物棚应设50厘米的翻边. |  |
| 11 | 避雷 | 提升机高度超过相邻避雷装置保护范围时,应设置避雷装置,避雷针高度为1-2米,接地电阻不大于10欧,并与施工现场临时用电保护接零系统贯通. |  |
| 验收结论 |  | 验收人员: | 项目经理: 技术负责人: 施工员: 安全员: 有关人员: 验收日期: |