危险化学品安全周知卡

# Text boxes

危险性类别

腐 蚀！

危险性理化数据

熔点（℃）：146℃（纯）

沸点（℃）：194℃(20%)

相对密度（水＝1）：1.92g/cm3

饱和蒸气压（kPa）：0.8 mm Hg ( 62.2 °C)

当地应急救援单位电话

县消防队：119

县人民医院：120

安环部：89690080

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离150米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，从上风向进入现场。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止流入到下水道等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

危险特性

遇水反应剧烈，吞食有害，吸入有极高毒性，引起灼伤，与皮肤接触可能致敏。

浓度

MAC（mg/m3）: 15

当地应急救援单位名称

响水县人民医院

危险性标志

品名、英文名及分子式、CC码及CAS号

三聚氯氰

Cyanuric chloride

C3N3CL3

CAS号：108-77-0

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

接触后表现

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品蒸气对呼吸道及眼结膜有明显刺激作用。皮肤接触可引起灼伤。

身体防护措施