安防系统

招标文件

招 标 人：

联 系 人：

电    话：

日    期：  2011年  月  日

目    录

第一部分：投标须知

第二部分：工程技术规范

第三部分：图纸、工程量清单

第四部分：评标办法

第五部分：合同主要条款

第一部分    投标须知

１、工程概述

1．1工程名称：廊坊市名人小区一期安防系统工程    （含：可视对讲、五方对讲、可燃气体报警、红外探测报警、单元门）

1.2	工程地点：

1.3	工程规模：

1.4	结构形式：

1.5	施工用地情况：施工场地满足施工要求

1.6	工程性质：新建

1.7	现场交通条件：良好

1.8	招标人：

1.9	设计人：

1.10	监理单位：

1.11	设计图纸状态：已齐全

２、投资来源：自筹

资金到位情况：已到位

３、投标人应具备的资格：

3.1 通过资格预审且具有经建设部核发的  贰级以上  资质的企业。

3.2 拟委派于本工程的项目经理必须是建设部认证的壹级项目经理，并主持（任项目经理或副经理、主任工程师）过类似项目的施工组织工作；拟组成本工程项目经理部的主要管理人员必须拥有相应的岗位资格证书以及与本工程相适应的资历与经验。

3.3 有足够的自有生产流动资金以利于本工程的顺利竣工。

3.4 有良好的信誉、雄厚的实力、优良的管理。

3.5 本招标面向已经通过资格预审的投标人。

3.6 具有足够的消防验收协调能力。

４、投标费用

4.1 投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的一切费用。

4.2 投标人领取招标文件时需交纳20000元投标保证金，若未中标，无息退回全部费用。

4.3招标单位不给未中标单位任何补偿费用。

５、招标方式及原则

5.1本工程采用邀请招标方式，共    家投标单位。

5.2按照《中华人民共和国招标投标法》及河北省建委相关文件的规定，遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则。

６、招标范围

6.1本次招标范围为    设计图纸内的安防系统工程部分(含可视对讲、五方对讲、可燃气体报警、红外探测报警、单元门)。

７、合同形式： 采用固定总价合同形式。

８、工程质量标准

本招标工程适用国家现行设计和施工验收规范、标准，质量标准要求为合格。

９、工期及进度要求

本工程计划开工日期：    2011年   4 月 15  日

本工程计划竣工日期：    2011年     月    日

１０、招标文件的内容

10.1本工程招标文件包括下列文件：

第一部分  投标须知；

第二部分  工程技术规范

第三部分  图纸一份（电子版施工图）

第四部分  评标办法。

第五部分  合同主要条款

10.2投标人应认真审阅招标文件中的各个组成部分，不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝，责任自负。

10.3 投标人无论中标与否，均应对招标文件保密,如有泄密必须承担由此引起的一切责任。

１１、招标文件的澄清

11.1如果投标人对招标文件（包括施工图）任何部分有疑问，应于领到招标文件（包括施工图）3日内以书面传真方式（传真电话：0316-5979811）通知招标人。招标人将以书面形式答复所有的投标人。送达通知与领取答复均在    。过时不予办理，责任自负。

11.2招标人的答复一律以书面答复为准，口头答复一律无效。

１２、招标文件的修改

12.1招标人在投标截止日期前 3 天内可对招标文件进行修改。

12.2招标文件修改内容将在取得招标人备案后，作为招标文件的补充文件以书面的方式发给所有投标人，投标人收到补充文件后,应立即以书面传真的方式通知招标人确认。

12.3招标文件及补充招标文件应经过招标人备案后才能生效并发出。

１３、现场考察

13.1投标人应对工程现场及其周围环境进行考察，以便获取必要的有关现场的一切资料，考察现场的费用由投标人自己承担。考察时由于投标人自身的行为所造成各种损失后果自负。

13.2招标人自行安排现场考察。

１４、投标文件的组成

投标文件应包括下列各项文件：

14.1投标书正本一份，副本二份；

14.2工程预算书三份，正本一份，副本二份；

14.3施工组织设计三份，正本一份，副本二份

14.4法人委托书及被委托人本人有效身份证一份。

１５、投标报价

15.1 本工程的报价原则：

本工程安防系统的设备按照“            ”品牌报价。

报价要求以市场价格为主，以企业自身实力为辅。投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付。

１６、中标人的要求

16.1中标人不得随意变更已确定的项目经理和项目部班子。

16.2施工组织设计的要求

16.2.1投标人应当依据招标文件（尤其是图纸）以及对工程现场的考察结果和国家现行规范与标准，编制施工组织设计。

１７、工程造价的确定和调整

17.1本工程投标报价及竣工结算均执行河北省建设工程造价管理机构颁布的定额、造价信息，以及配套的河北省建设工程的有关规定。单价金额以市场价格为主，以企业自身实力为辅计入报价。其主要设备突出性价比，相关取费（除税金外）为完全竞争费率。

17.2本工程不计取工程技术措施费。

17.3本工程投标方应考虑中标后，施工过程中因材料价格变动而引起的风险费用。

17.4竣工档案费用（三套）进入总报价并单独列出。

17.5工程款支付及预付款支付方式在合同中约定。

１８、工程保修

本工程执行《建设工程质量管理条例》。

１９、投标文件的形式和签署

19.1投标人应按下列要求准备投标文件。其中：投标书正本１份和副本2份；工程预算书3份，正本1份，副本2份，明确标明“正本”和“副本”。施工组织设计共3份，其中正本１份，副本2份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.2投标文件的正本和副本均应打印，每页均有被授权人的签字并加盖骑缝章。

全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。

19.3投标文件以投标方自备的普通密封袋密封，当一个密封袋不能满足封装全部投标文件时，投标人可使用两个以上密封袋分装密封。

19.4投标文件密封必须用统一专用封条在投标文件袋背面上方开口处密封并填写密封日期。封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴各两枚。投标文件正面按照规定加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚。

２０、投标截止时间

20.1本招标工程投标截止时间暂定为2011年    月     日上午 9时整。投标截止时间以后拒收任何投标文件。（如有时间变化，另行通知）

20.2投标人应按前款规定的时间到         递交投标文件。

２１、投标文件的修改与撤回

21.1投标人在递交投标文件以后、投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但撤回的要求必须以书面形式通知招标人，并得到确认。

21.2投标人的修改文件与撤回的通知应按本投标文件递交的规定密封、标志，另外还应在密封袋上标明“修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

２２、开标

22.1投标结束后立即组织开标、评标。

地址：

22.2参加开标的投标人的授权代表应随身携带投标人的授权书一份以及本人身份证明（身份证）并签名报到以证明其出席。每投标人委派２－３人参加开标，其中１人为授权代表。

22.3开标时首先由招标人当场检查投标文件，以便确定它们的密封、标志、印鉴是否符合规定。

有下列情况之一的，投标书将被视为无效：

- 投标袋未按规定密封，未盖公章及法定代表人印鉴的；

- 投标书内容不全，字迹模糊，难以辨认，或未按规定填写的：

- 投标书逾期送达的。

22.4 投标人的名称、投标价格、修改书或投标撤回通知书，以及招标人认为适当的其它细节均将在开标时宣布。

22.5招标人负责开标记录。

２３、过程保密

开标后，直到招标人宣布中标人并发出中标通知书为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的事宜及授予合同有关的资料信息，招标人应负责保密，投标人无需向招标人过问。

２４、开标时投标人行为有效性的确定。

在开标活动中有下列行为之一的，投标人将被取消资格：

24.1投标人法定代表人未参加开标会议，又未指定代理人（以法定代表委托书为准）或虽参加开标会议但无证件的。

24.2参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的。

24.3扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的。

24.4到会人数超过规定的名额。

２５、投标文件的评价与比较

25.1招标人将按《中华人民共和国招标投标法》的规定组成技术和经济等专家参加的评标委员会，代表招标人进行评标。

25.2为了有助于投标的审查、评价和比较，在评标中，评标委员会有权向投标人质询，可以个别地要求投标人澄清其投标文件的某些细节。有关澄清的要求与答复不能对投标文件进行本质性修改，质询均以答辩、纪要的书面形式进行。

25.3本招标工程的评标办法参见本招标文件第四部分。

25.4评标委员会根据本工程评标办法向招标人推荐排序前三名为中标候选人。

２6、中标通知书

26.1在评标后，招标人以书面的形式发出中标通知书。

２7、合同的签订

27.1中标通知书发出后3天内，由中标人与招标人签订施工合同。施工合同文本即第二部分所示的文本。

27.2本招标文件（含补充招标文件）为施工合同主要的依据，施工合同不得与招标文件条款相抵触，如抵触解释顺序以招标法为准。

27.3合同经招标人、中标人双方法定代表人或其委托代理人签字及加盖公司印章后立即生效。

27.4合同未尽事宜，招标人与中标人可以签订补充合同，补充合同与合同具有同等法律效力，补充合同与合同条款相抵触时以补充合同为准。

特别注意：投标人应在投标书中须注明安防设备的产品名称、型号、规格；制造厂名称、商标、产地及主要参数。

## 授 权 委 托 书

编号：

本人作为              （公司名称）              法定代表人，在此授权我公司               女士/先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理                       工程投标的以下事宜：

本授权书期限自              起至                 止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

（工程名称及印章）

法定代表人：

日      期：

第二部分    工程技术规范

一、编制指导原则

分部分项工程的技术规范应依照国家标准、行业标准和工程所在地的地方标准,结合具体工程的设计要求和工程特点,按照工程量清单中的分部和分项子目一一对应地进行引用,其内容可以直接是相关标准的索引编号和章节编号,也可在相关子目编号后录入标准的主要内容。

二、国内目前可以直接引用其索引号的主要施工验收规范（不限于）

1.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)

2.建筑施工安全检查评分办法(JGJ59-8)

3.建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91)

4.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)

5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88)

6.建设工程施工现场用电安全规范(GB50194-93)

7、《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

8、《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

9、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003

10、《民用闭路电视系统工程技术规范》 GB50198-94

11、《全国民用建筑工程设计技术统一技术措施》ISBN7-80177-16a-9/TU.086

12、《入侵探测器通用技术条件》 GB10408. 1-89

13、《防盗报警控制器通用技术条件》 GB12663-90

14、《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

15、《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-94

16、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004

三、标准图集：以国家现行规定的安防工程有关图集参考使用。

四、技术要求：

可视对讲系统

1、整个系统三级控制，四层设备，用户室内分机；层间分配器；单元门口室外主机；管理中心构成。人防车库通向各单体处设置连接各户的对讲分机。

2、可通过楼梯口主机键盘呼叫住户的房间号，按通以后主机由回铃提示音，住户分机振铃。并要在高清显视屏屏上显示方可图像，提机可以与之对讲，以确定是否开启电磁门，电控开启后能报告给管理中心记录，电磁门超时未闭合时，主机能发出语音提示并报告管理中心记录。

3、用户室内机：

⑴ 显示器为高清晰度不低于4”彩色显示器。

⑵ 相应管理中心或楼口主机呼叫，能配以不同的电子铃声指示。

⑶ 按下紧急呼叫键能直接向管理中心报警，并且能显示该住户的房间号及时间。

⑷ 按下呼叫中心按钮，可以呼叫管理中心，呼叫中心记录房间号及时间，提机可通话。

4、单元门口主机：

⑴ 摄像机为高清晰度低照度的彩色摄像机，并配以夜间红外补偿。

⑵ 通过键盘可呼叫用户并与之通话，执行用户的开锁命令；可直接呼叫管理中心通话并与之通话。

⑶ 每一用户可通过各自设定的密码（可修改）或IC卡控制电控锁开闭。

⑷ 在空闲状态时自动扫描各室内机及层间分配器运行状态，对存在故障的设备报告给管理中心。

5、管理中心：

⑴ 空闲时启动自动模式对各楼梯口轮流监视，监视时间可调整。

⑵ 任何时刻均能记录小区各个地方传来的求助信号机电控开启状况等信息。

⑶ 可以呼叫任意用户与之沟通。

⑷ 接收到楼口电控门超时未关闭，会显示电控门位置并配有提示音。

⑸ 可与物业管理中心系统连接。

6、被动式红外探测器：

⑴ 探头的防射频干扰不低于10V/m。

⑵ 温度补偿应做到在温度变化时，灵敏度及稳定性不变。

⑶ 有效消除白光的干扰达不低于2000烛光强度。

五方对讲系统

电梯具有五方对讲功能，投标方设计时应充分考虑此部分内容，并在方案中明确电梯厂商的配合要求。

车库管理系统

小区人防车库的出入口处设置道闸。停车场管理系统采用半自动或加自动（MTC+ETC）的方式管理进入车库的各类车辆，

1、驻车流程（MTC方式）

设备设置在地下车库出口的收费间内，车主可以通过刷卡和通过管理人员领取临时停车卡的方式停车入库。管理系统应可以对车辆的出入和收费进行记录。每辆车进入停车场后，应关闭该卡入场权限，防止一卡多用。

2、驻车流程（ETC方式）

在业主车的前挡风玻璃处安装一个记录有本车辆唯一属性的红外线／微波读写器（OBU），当该辆车进出、入时，该读写器与安装在出入口边的红外线／微波天线之间建立了通信，由天线读取了该车辆的信息，确认了身份后，就自动打开栏杆放行。业主在车库门口不停车进、出，节约通过时间，减少了车辆在门口的堵车机会。

监控系统

为确安全和对突发事件的防范取证能力，在小区的主要出入口，道路及人防车库等处设置摄像机，有固定型和遥控型两种，在中央控制室内能够通过键盘对所有摄像机进行控制（包括云台、镜头控制等），确保高效的监视覆盖率。

1、系统的技术要求：

整个系统应实现微机管理，在主控机上可查看相关部位摄像机所摄取的图像，公共区的图像信息共享，但应能够设定操作员等级加以限制。

采用数字录像，系统应能完成对指定部位图像的记录，以便随时回放调用。

对主要公共活动场所、通道等需要防护部位及防护场所等应再现画面，进行有效监视和记录。

监控系统的画面显示应能任意编程、自动或手动切换，在画面上应有摄像机的编号、摄像机的安装部位和时间、日期等。

监控系统应能与报警系统、出入口控制系统联动，能自动把现场图像切换到指定的监视器上显示，并自动录像。

监控系统应能和停车场管理系统实现必要的信息交流，为车辆安全管理提供充分的保证。

2、系统的配置：

主控系统

主控系统采用全矩阵切换，可接各种分控、录像机、各种视频设备。重要监控点采用带云台旋转变焦摄像机进行监控，利用多画面分割器可使任意一图像定格移动放大，便于保安仔细观察重要监控点图像，可进行多画面、画中画实时显示；当无关人员进入设防部位时，录像机自动录像，报警系统发出声光报警，报警图像直接显示在大屏幕监视器上；系统能对所有摄像点的仔细观察及录像，达到最大限度的安全防范。

采用计算机多媒体技术，在计算机屏幕上直观地了解建筑物内所有摄像点及所观察点的实时图像，在屏幕的办公楼平面图上可用鼠标直接选摄像机点观看，并完成控制键盘所完成的所有功能，为方便操作，计算机上所有提示及标注采用汉字或常规符号。

控制系统在每个监视器可产生时间、日期、行标题字符等，便于监视者识别监视地点。

控制系统应有冗余量，以后扩容、联网方便。

摄像机选择

系统采用彩色电视监控系统，清晰度应根据监视目标的照度选择不同灵敏度的机型，摄像机水平分辨率>350线；

摄像机最低照度应大于被监视区域最低照度的10倍；

在照度变化的区域应选择变光圈镜头；

在被监视物体距离经常变化的区域应选择变焦距镜头；

在被监视区域需变动的情况下，应选择电动云台；

在特别重要的区域，可选择具有视频报警功能的摄像机。

在需要快速巡视的公共区域设高速回旋式摄像机。

3、摄像机布置原则

以监视尽可能大的范围为原则，实现重点部位在摄像机的监视范围之中，讲求隐蔽、美观，并不易受人为破坏。

第三部分      图纸

为投标单位提供相关图纸和清单电子版。

第四部分     评标办法

1、评标原则

1.1公开、公平、公正原则；

1.2科学、合理评标原则；

1.3反不正当竞争原则。

1.4贯彻招标人对本次消防施工招标的各项要求和原则。

1.5本评标办法由    工程管理部负责解释。

2、评标小组组成

评标工作由招标单位负责组建的评标小组负责。总人数为5人以上的单数。

3、评标过程的保密性

3.1公开开标后，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标单位及与评标无关的其他人透露。

3.2在评标过程中，如果投标单位试图在投标文件审查、澄清、比较及授标方面向评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。

4、投标文件的澄清

如有助于对投标文件的审查、评价及比较，评标小组可分别要求投标单位对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式如传真等提交，但投标单位的澄清只限于对不明确地方做出解释性说明，不得改变其投标的实质内容或价格。

5、评标办法及说明

本工程评标办法采用综合定量评价法，即以招标文件为依据，对投标单位的文件进行综合评价，评出能够最大限度地满足招标文件规定合理低价的投标单位，推荐为中标候选人。

6.中标程序及说明

6.1评标小组应依据商务标和技术标的综合因素按先后排序得出中标人，并写出评标报告，报送招标单位。

7. 7、评审意见及有关说明

### 本办法由评标小组负责解释。

7.1　评标小组根据本办法及本工程招标文件要求对投标单位的投标文件进行综合定量评价法，并从中评选出合理低价投标单位作为本工程施工招标的中标候选单位。只有在中标单位放弃中标或因不可抗力提出不能履约的情况下，才允许选择排名为第二的投标单位中标。如前二名均不能履行合同义务，放弃中标，则本工程重新进行招标。

7.2  评标小组将准备一份全面的评审意见。

7.3  评审意见应经全体评标小组成员签字。如果有人不同意该报告的结论和建议，可随该报告提交一份说明，阐述自己的意见和理由。

7.4  评审意见汇总并提交后， 评标委员会的作用结束，委员会随之解散。

第五部分  合同主要条款

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：  安防系统工程（含：可视对讲、五方对讲、可燃气体报警、红外探测报警、单元门）

工程地点：

第二条：工程承包方式和承包范围

承包方式：

承包范围：

第三条：合同工期

合同工期总日历天数为：      天。

从 2011 年4月15日开始施工，至 2011 年   月   日竣工完成。

第四条：施工质量标准和要求：合格

第五条：合同价款及结算方式

合同形式： 采用固定总价合同形式。

合同价款：

结算方式：

工程造价的确定和调整

1．本工程投标报价及竣工结算均执行河北省建设工程造价管理机构颁布的08定额、造价信息，以及配套的河北省建设工程的有关规定。单价金额以市场价格为主，以企业自身实力为辅计入报价。其主要设备突出性价比，相关取费（除税金外）为完全竞争费率，以及政策性相关文件。

2．本工程不计取工程技术措施费。

3．本工程投标方应考虑中标后，施工过程中因材料价格变动而引起的风险费用。

4．竣工档案费用（三套）进入总报价并单独列出。

5．工程款支付及预付款支付方式在合同中约定。

第六条：甲方的权力与义务

第七条：乙方的权力与义务

第八条：安全施工

第九条：保修要求

１８、工程保修： 本工程执行《建设工程质量管理条例》。

第十条：不可抗力

第十一条  违约责任

第十二条：甲乙双方因合同发生争议时，双方协商解决，协商不成时在甲方住所地法院诉讼解决。

第十三条：本合同一式三份，由甲方保存两份，乙方保存一份。

本合同自双方签字(盖章)后生效，工程交验并经甲方验收合格后终止。