| 工作场所甲烷 对人体有损害 请注意防护 |
| --- |
| 甲烷 methane | 理化特性 | 健康危害 |
|  | 熔点（℃）-182.5 沸点（℃）-161.5 溶解性：微溶于水，溶于醇，乙醚相对密度（空气=1） 饱和蒸汽压力（kpa) 53.32（-168.8℃） 燃烧值 889.5KJ／ｍｏｌ 相对密度（水＝１） ０.４２（１６４℃） 外观与气味 无色无臭气体 闪点（℃）－１８８爆炸极限（％）上限１５ 下限５.３引燃温度（℃） 临界温度（℃）－８２.６ 临界压力（ｍｐａ） ４.５９ 燃烧性 本品易燃，具有窒息性， | 空气中含氮气量过高，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦燥不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、精神恍惚、步态不稳，称之为“旦酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。 吸入高浓度，患者可出现昏迷、呼吸心跳停止而死亡。 侵入途径：吸入。 |
| 当心中毒 | 应急处理 |
|  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |
|  | 防护措施 |
|  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。眼防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。其 它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 急救电话：120 消防电话：119 职业卫生咨询电话： |